Вопросы

к вступительному экзамену по специальности 05.23.11

«Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»

# Изыскания и проектирование автомобильных дорог

- Автомашины и подвижной состав автомобильных дорог. Прицепы, полуприцепы, роспуски. Габарит подвижного состава. Автомашины группы А и группы Б.

- Продольный профиль. Вертикальные кривые первого порядка.

- Продольный профиль. Вертикальные кривые второго порядка.

- Обеспечение видимости на выпуклых переломах продольного профиля. Допустимая величина переломов из обеспечения видимости. Минимальная величина выпуклой кривой.

- Объем земляных работ (вывод уравнения). График распределения земляных масс.

- Уширение проезжей части в кривой при движении одиночной машины.

- Переходные кривые. Вид переходной кривой. Минимальная и максимальная величина переходной кривой. Дорожный тангенс и дорожная биссектриса при переходной кривой.

- Вираж. Расчетный уклон виража. Допустимый уклон и допустимая скорость движения машины на вираже.

- Дорожно-климатическое районирование. Источники увлажнения земляного полотна. Типы местности из условия увлажнения. Требования к возвышению бровки земляного полотна.

- Расчет стока воды к малому водопропускному сооружению.

- Расчет стока ливневых вод.

- Канавы, конструкция, гидравлический расчет.

- Малые мосты, гидравлический расчет мостов с незатопленным водосливом. Минимальная рабочая отметка около малого моста.

- Водопропускные сооружения трубы. Конструкция труб. Режимы протекания воды в трубе. Минимальная рабочая отметка в сечении трубы. Длина трубы. Количество звеньев.

- Дорожная квалификация болот. Осадка насыпи плавающего типа на болоте.

- Конструкция земляного полотна на болоте. Дополнительный объем земляных работ при возведении насыпи на болоте.

- Расчетная интенсивность движения на расчетный год проектирования, требуемый и эквивалентный модуль упругости дорожной одежды.

- Конструкция дорожной одежды. Типы дорожных одежд. Требуемый и эквивалентный модуль упругости дорожной одежды.

- Расчет дорожной одежды из условия упругого прогиба.

- Расчет ширины земляного полотна.*

# Технология и организация строительства автомобильных дорог

21 .Теоретические предпосылки уплотнения слоев дорожной одежды (основания и покрытий). Выбор уплотняющих машин.

22.Классификация асфальтобетонных смесей и их назначение.

23.Технология строительства щебеночных покрытий.

24.Технологические мероприятия по обеспечению устойчивости земляного полотна в процессе строительства.

25.Конструкция и технология сооружения земляного полотна на болотах

26.Конструкция и технология строительства водонепроницаемых и капиляропрерывающих слоев в земляном полотне.

27.Технологическая схема производства асфальтобетонных смесей.

28.Склады цемента и минерального порошка. Технология работы.

29.График распределения земляных работ.

30.Линейный календарный график организации работ по строительству

автодороги.

Эксплуатация автомобильных дорог.

31.Комплекс работ, которые входят в эксплуатацию автомобильных дорог.

32.Значение и задачи правильной эксплуатации автомобильных дорог.

33.Виды деформаций и разрушений дорожных одежд.

34.Назначение классификации дорожно-ремонтных работ. Установление видов ремонтных работ.

35.Работы по содержанию дорог, содержанию дорожных одежд.

36.Работы по ремонту дорог.

37.Капитальный ремонт дорог.

## Дорожные машины и производственная база строительства

38.Области рационального применения дорожных машин.

39.Рабочие органы землеройных машин. Определение размеров, факторы влияющие на выбор размеров.

40.Классификация дорожных машин. Индексация дорожной техники. 41.Бульдозеры. Устройство основных узлов и область использования. 42.Автогрейдер. Устройство основных узлов.

43.Машины для уплотнения грунтов.

44.Основные агрегаты асфальтобетонного завода.

45.Принципы комплектования парка машин.

46.Определение сопротивлений при работе бульдозера. Проверки по сцепному весу и тяговому усилию.

47. Эксплуатационная производительность машин непрерывного и циклического действия.

### Задачи

по дисциплинам, выносимым на вступительный экзамен по специальности 05.23.11  «Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»

# Изыскания и проектирование автомобильных дорог

1. Определить уширение двухполосной дороги в кривой радиусом R=600м, если расчетная скорость V=100км/час и база машины (расстояние от переднего бампера до заднего моста) Lσ=8м.

2. Определить ширину земляного полотна дороги.  Ширина проезжей части  В=6м, ширина обочина  обочины  а=2м.  Толщина дорожной одежды по оси дороги h=0,4м. Коэффициент крутизны откосов дорожной одежды m=1,5; поперечный уклон проезжей части и земляного полотна iп.ч.= iз.п=0,02, а обочин iоб - 0,04.

3. Определить пикет нулевой отметки и объем насыпи. Ширина земляного полотна В=10м,  коэффициент крутизны откосов насыпи m=3, уклон сливной призмы iС.П=0,03

| Пикет | 43 | 44 | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая отметка, м | 2,64 | 0,86 | -1,20 |

Для выемок рабочие отметки с минусом.

4. Определить пикет нулевой отметки и объем выемки. Ширина земляного полотна В=10м, коэффициенты крутизны откосов выемки и кюветов m=1,5 м, уклон сливной призмы iСП=0,03. Кюветы трапециидальные, ширина кювета по дну b=0,4м, глубина h=0,5м.

| Пикет | 43 | 44 | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая отметка, м | 1,20 | -0,86 | -2,64 |

Для выемок рабочие отметки с минусом.

5. На продольном профиле определить проектные отметки выпуклой вертикальной кривой радиусом 10000м на пикетах 6,7,8. Начало выпуклой кривой: ПК5+40, проектная отметка Н=124,25м, уклон i = 20‰-

6. На продольном профиле определить проектную отметку конца вогнутой вертикальной кривой ПК8+20 и отметку ПК9. вогнутая вертикальная кривая: радиус R= 10000м, вершина ПК7+20, проектная отметка Н=124,25м.

7. Два элемента продольного профиля по 100м с уклонами 10‰

и 30‰ сопрягаются вертикальной кривой радиусом R=5 000м. Определить вершину, начало и конец вертикальной кривой, а также рабочую отметку. Рабочая отметка на переломе без вертикальной кривой h=0,64м.

8. Определить толщину гравийного покрытия и выбрать (обосновать) поперечный профиль однослойной дорожной одежды, если ширина обочин два метра. Общий модуль упругости дорожной одежды Еоб=110МПа. Модуль упругости гравия Егр=250 МПа, суглинка легкого (земляного полотна) Ез.п=50МПа. Диаметр круга, равновеликого следу колеса 37 см.

9. Определить толщину гравийного покрытия и выбрать (обосновать) поперечный профиль однослойной дорожной одежды, если ширина обочин два метра. Общий модуль упругости дорожной одежды Еоб=75МПа. Модуль упругости гравия Егр=250МПа, суглинка легкого (земляного полотна) Ез.п=50МПа. Диаметр круга, равновеликого следу колеса 37 см.

10. Составить оптимальный состав щебеночной смеси по фракциям:

•                          60-40 мм

•                         40-20 мм

•                         20-10 мм

•                         10-2 мм

•                         менее 2 мм

Максимальный размер щебня 60мм.

# Технология и организация строительства автомобильных дорог

- Определить среднее расстояние перемещения грунта бульдозером при возведении земляного полотна из односторонних резервов при следующих условиях: Н=1м; В=8м; m=2; hр=0,5м, где m - показатель крутизны откосов насыпи и резерва.

2. Определить потребное число автосамосвалов КаМАЗ -5511 (Q=10T) и коэффициент загрузки для обеспечения бесперебойного строительства для основания из гравийного материала (В=6м; h—0,25м; 5=2т/см3) при среднем расстоянии подвозки lср=2 км и сменной захватке 0,2 км (Vcp=22 км/ч; tnp=0,25 ч).

3. Определить стеновую производительность легкого гладковальцового катка при уплотнении асфальтобетонного покрытия (5 проходов по одному следу), используя ЕН и Р сб. 17.

4. Определить среднее расстояние подвозки карьерного материала на слой основания участка дороги протяжением 4 км, если карьер удален от трассы на 3 км и карьерная дорога примыкает к участку строительства на первом км.

Li=3 км

L2= 1 км

L3=   км

5. Определить сменную захватку при проведении подгрунтовки покрытия шириной 6м с расходом жидкого битума 0,8 кг/м автогудранатором ДС - 39А (Q=3,5т) при следующих условиях: Ucp=10 км; Vcp=25 км/ч: норма времени на выполнение - 0,14ч/т, а на разлив - 0,195ч/т.

# Эксплуатация автомобильных дорог

1. Определить итоговый коэффициент аварийности на участке автомобильной дороги, установить необходимые мероприятия, если выше допустимого:

| 1 . Интенсивность | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ширина проезжей части | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
| 3. Число полос движения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Ширина обочин | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 5. Укрепление обочин | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 6. Кривая в плане | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 7. Продольный уклон | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| 8. Видимость в плане | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 9. Видимость в профиле | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 10. Мосты | Г4,5 | Г4,5 | Г7 | Г7 | Г7 |
| 11. Населенный пункт | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 0 | 1,0 |
| 12. Сцепление | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |

2. Определить коэффициент расчетной скорости на участке, для дороги III категории, если расчетная скорость 80 км/ч, а фактическая - 50км/ч.

3. Определить коэффициент ровности  дорожного покрытия Кр ,если предельно допустимая ровность равна 660 см/км, а фактическая 700 см/км.

4.Определить коэффициент интенсивности движения Кин, если нормативная интенсивность движения равна 3000 авт/сут , а фактическая - 3700 авт/сут.

# Дорожные машины и производственная база строительства

1. Определить эксплуатационную производительность бульдозера на разравнивании (пог. м/см), если известно, что длина отвала - 3000мм, скорость движения - 1,2м/с, длина участка - 400м, угол установки отвала 60°, перекрытие разравниваемых полос - 500мм. Количество проходов по полосе - 1.

2. Определить объем ковша скрепера, если колея задних колес - 2100мм, размер шин 14.00-20.00.

3. Достаточно ли мощности двигателя бульдозера -90кВт, при скорости движения 0,7 м/с для перемещения грунта с суммарным сопротивлением - 120000 Н.

4. Не будет ли буксовать автогрейдер весом 68000 Н, если преодолеваемое суммарное сопротивление 55000 Н.

5. Определить высоту отвала бульдозера с неповоротным отвалом, если его вес 120000 Н.

#### Литература

1. Бабков В.Ф., Андреев О.В. «Проектирование автомобильных дорог». Ч.1; Учебник для ВУЗов. -М.транспорт, 1987-368с.

2. Бабков В.Ф., Андреев О.В. «Проектирование автомобильных дорог». Ч.2; Учебник для ВУЗов. -М:Транспорт, 1987-415с.

3. Булдаков С.И. «Проектирование основных элементов автомобильной дороги. Учебное пособие. Екатеринбург. УГЛТУ, 2002-263с.

4. Булдаков С.И. «Проектирование основных элементов автомобильной дороги. Учебное пособие. Екатеринбург. УГЛТУ, 2004.

# Технология и организация строительства автомобильных дорог

1. Горелышев Н.В. и др «Технология и организация строительства

автомобильных дорог». - М.:Транспорт, 1992-551с 1. СНиП 3.03-85. Автомобильные дороги». М.:Изд.Госстроя СССР, 1996

2. Могилевич В.М., Боброва Т.В. «Организация дорожно-строительных работ». М.:Транспорт,1990

3. Яковлев Ю.М. «Организация и технология строительства дорожных одежд». М.:МАДИ. 2001

# Эксплуатация автомобильных дорог

1. Васильев А.П. «Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения». М.:Транспорт.1990-304с

2. Силуков Ю.Д. «Экологическая безопасность на автомобильных дорогах». Екатеринбург. 2004-134с

3. Силуков Ю.Д. «Эксплуатация автомобильных дорог». Екатеринбург. 2003-228с

# Дорожные машины и производственная база строительства

1. Дорожностроительные машины и комплексы. Учеб для ВУЗов по спец. «Строительные и дорожные машины и оборудование». Под общей ред. В.И.БаловневаМ.: Машиностроение, 1988-382с

2. Доценко А.И. «Строительные машины и основы автоматизации: Учеб. для ВУЗов. - М.:Высш.шк., 1995-400с

3. Миротин Л.Б., Силкин В.В. и др. «Производственные предприятия дорожного строительства. -М.: Транспорт, 1986-191с

4. СНиП 3.06.03.-85 «Автомобильные дороги». Госстрой СССР.-М.: ЦИГП Госстроя СССР, 1986-112с

5. Строительная, дорожная и специальная техника. Краткий справочкик. -М.: АО «Профтехника, 2000г.

6.Кручинин И.Н. «Дорожные машины и производственная база строительства». Учеб. Пособие. - Екатеринбург, 2004г.